## Slide 1: Sprzętowa implementacja splotowej filtracji sygnału video
Radosław Feiglewicz
Dominik Jaworski

## Slide 2: Algorytm synchronizacji VDMA z filtrowaną ramką

## Slide 3
W0
W1
W2
Zapis z kamery do pamięci
R0
R1
R2
Odczyt z pamięci i przesyłanie do HDMI
0 | 0 | 0
R_EN
0 | 0 | 0
W_EN
Kwadraty W0,W1,W2 oznaczają przestrzenie w pamięci DDR w których zapisywane będą kolejne klatki odczytane z kamery. Natomiast
Kwadraty R0,R1,R2 oznaczają również przestrzenie w DDR ale dla danych już przetworzonych. Tablice W_EN i R_EN informują który obszar (np.W0) nie jest aktualnie wykorzystywany(w przypadku W0 czy jest wykorzystywany do zapisu z kamery lub aktualnie procesowany przez algorytm filtrujący. Rejestry R_Park i W_Park informują czy moduł VDMA jest w trybie parkującym tzn. po skończeniu przetwarzania klatki dokonuje przetwarzania na tej samej przestrzeni pamięci co poprzednio (jeśli zapisywał do W0 to ponownie będzie zapisywał do W0). Rejestry W_Current i R_Current mówią która przestrzeń jest teraz przetwarzana(jeśli W_Current == 1 to znaczy że W1
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0

## Slide 4
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
Start – Do W0 będzie zapisywana klatka natomiast z W2 dane będą przetwarzane i zapisywane do R2. Natomiast dane z R0 są odczytywane. Dlatego W_EN[1] =1 i R_EN[1] = 1 ponieważ tam nie ma danych i nie wykonywane są tam żadne operacje.
VDMA
VDMA
Processing
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R0 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R1 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[2] jest 0. Processing nadal trwa dlatego trzeba będzie się zatrzymać na klatce R1 do momentu skończenia processingu. Dlatego R_Park = 1. R_Current jest inkrementowany
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
1
W_Current
0
R_Current
1
VDMA
VDMA
Processing

## Slide 5
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W0 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W1 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[2] jest 0. Processing nadal trwa dlatego trzeba będzie się zatrzymać na klatce W1 do momentu skończenia processingu. Dlatego W_Park = 1. W_Current jest inkrementowany
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
1 | 0 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
1
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Processing
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
1
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Algorytm skończył procesować W2 z R2 ustawia ich rejestry na 1 i czeka z następnym procesingiem do momentu jak kolejna przestrzeń modulo 3 jest dostępna. W_EN[0] i R_EN[0] są 1 dlatego może ich użyć i ustawia rejestry na 0

## Slide 6
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Odczyt z R1 zakończył się ale w poprzednim read-callbecku ustawiony został R_Park i odczyt będzie dalej z tej samej klatki .Ponieważ R[2] jest wolny można R_park wyłączyć.
Processing
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Zapis do W1 zakończył się ale w poprzednim write-callbecku ustawiony został W_Park i zapis będzie dalej do tej samej klatki.Ponieważ W[2] jest wolny można W_park wyłączyć.
Processing

## Slide 7
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 1
R_EN
1 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Algorytm skończył procesować W0 z R0 ustawia ich rejestry na 1 i czeka z następnym procesingiem do momentu jak kolejna przestrzeń modulo 3 jest dostępna. W_EN[1] i R_EN[1] są 0 dlatego musi czekać
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R1 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R2 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[0] jest 0. R_EN[0] jest wolne dlatego nie parkujemy. R_Current inkrementujemy

## Slide 8
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W1 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W2 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[3] jest 0. Klatka jest wolna dlatego tylko inkrementujemy W_Current
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
1 | 0 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Ponieważ W1 i R1 są wolne następuje processing.
Processing

## Slide 9
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Processing się skończył ale W2 i R2 nie są gotowe więc czekamy
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W2 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W0 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[1] jest 0. Klatka jest wolna dlatego tylko inkrementujemy (zawsze modulo 3) W_Current

## Slide 10
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 1
R_EN
0 | 1 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
VDMA
VDMA
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R2 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R0 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[1] jest 0. R_EN[1] jest wolne dlatego nie parkujemy. R_Current inkrementujemy
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
VDMA
VDMA
Ponieważ zarówno W2 jak i R2 są wolne Processing przystępuje do działania
Processing

## Slide 11: Errata
Zakończenie processingu nastąpi tylko gdy następna ramka read i write jest gotowa. Spowodowane to jest tym że jeśli następna ramka read lub write nie jest dostępna to nie można zacząć processingu. Algorytm mógłby „przeskoczyć nad ramką którą chcemy procesować powodując złe działanie algorytmu.
Processing kończy się gdy wszystkie dane z ramki zostaną przetworzone i zapisane do pamięci. Algorytm można przyspieszyć tym że odczyt nowej ramki może się zacząć przed zakończeniem zapisywania przetworzonych pikseli poprzedniej ramki do pamięci.

## Slide 12: Splotowa filtracja obrazu
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∗
Początek pamięci ramki np. W0
Wejściowy obraz z kamery (nieprzetworzony) o wymiarach 6x4
K0 | K1 | K2
K3 | K4 | K5
K6 | K7 | K8
Jądro filtru (Kernel) o wymiarach 3x3
=
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23
Początek pamięci np. R0
Przefiltrowany obraz o wymiarach 6x4 który zostanie przesłany na wyjście HDMI

## Slide 13
Zera dołożone dookoła ramki są po to aby możliwa była operacja splotu (zero-padding). W przypadku kernelu np. 5x5 potrzeba dodać 2 takie okręgi zer i tak dalej. Kernel musi mieć być kwadratowy i mieć wielkość nieparzystą.
Przed uruchomieniem algorytmu następuje wyzerowanie obszarów pamięci na których zarezerwowane są miejsca dla W0,W1 i W2.
Dzięki funkcji stride w VDMA można ustawić mniejszy obszar dla pisania niż wielkość pamięci W0 przez to możliwe jest zrobienie takiej obwoluty zer.

## Slide 14: Przykład filtracji piksela P0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | P0 | P1
0 | P6 | P7
K0 | K1 | K2
K3 | K4 | K5
K6 | K7 | K8
X
Itd…
S0 = K0*0 + K1*0 + K2*0 + K3*0 + K4*P0 + K5*P1 + K6*0 + K7*P6 + K8*P7
Wartość przefiltrowanego piksela P0

## Slide 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wejściowa macierz dla piksela P0
Wejściowa macierz dla piksela P1
Wejściowa macierz dla piksela P2
Filtrowany piksel jest zawsze na środku wejściowej macierzy
Każda macierz dla kolejnego piksela w wierszu różni się tylko jedną kolumną
Aby przetworzyć kolejny piksel wystarczy pobrać wartości dla nowej kolumny i zapisać je w miejscu już niepotrzebnych pikseli. Dlatego w przypadku kernela 3x3 dla przetworzenia kolejnego piksela wystarczy pobrać 3 piksele

## Slide 16: Jak to przyspieszyć ?
0 | 0 | 0 | x
0 | P0 | P1 | x
0 | P6 | P7 | x
W momencie filtracji piksela P0 przesyłana jest brakująca kolumna dla filtracji piksela P1
Wejściowa macierz dla piksela P0
0
P2
P8
Następna filtracja
x | 0 | 0 | 0
x | P0 | P1 | P2
x | P6 | P7 | P8
Wejściowa macierz dla piksela P1

## Slide 17
Na początku każdej nowej linii wymagane jest zapisanie 3 kolumn potem wystarczy tylko 1 i tak aż do końca linii.

## Slide 18: Schemat blokowy realizacji pipline’u
Processing System
Pamięć DDR
Frame DMA read (HLS)
AXI4-LITE
32b
AXI_M
AXI-SLV
Start
Done
Start_Address
Width with padding
Height (with padding)
AXI_M
AXI4 32b HP
FIFO
AXIS
Kolejne piksele
BRAM 2 port 4x4 piksele (4bajty*16)
Input_matrix
Kolejne piksele/ 32bit
Control unit Input matrix
Sygnały sterujące
Wejście BRAM
Adres i sygnał en
Sygnały sterujące
Wyjście FIFO
Sygnał ready
Cały wiersz/ 128bit
Datapath
(zestaw multiplexerów)
Frame DMA write (HLS)
AXI-SLV
Start
Done
Start_Address
Num_of_pixels (without padding pixesls)
AXI_M
AXIS
AXI_SLV
AXI_SLV
AXI4 32b HP