## Slide 1: Sprzętowa implementacja splotowej filtracji sygnału video
Radosław Feiglewicz
Dominik Jaworski

## Slide 2: Algorytm synchronizacji VDMA z filtrowaną ramką

## Slide 3
W0
W1
W2
Zapis z kamery do pamięci
R0
R1
R2
Odczyt z pamięci i przesyłanie do HDMI
0 | 0 | 0
R_EN
0 | 0 | 0
W_EN
Kwadraty W0,W1,W2 oznaczają przestrzenie w pamięci DDR w których zapisywane będą kolejne klatki odczytane z kamery. Natomiast
Kwadraty R0,R1,R2 oznaczają również przestrzenie w DDR ale dla danych już przetworzonych. Tablice W_EN i R_EN informują który obszar (np.W0) nie jest aktualnie wykorzystywany(w przypadku W0 czy jest wykorzystywany do zapisu z kamery lub aktualnie procesowany przez algorytm filtrujący. Rejestry R_Park i W_Park informują czy moduł VDMA jest w trybie parkującym tzn. po skończeniu przetwarzania klatki dokonuje przetwarzania na tej samej przestrzeni pamięci co poprzednio (jeśli zapisywał do W0 to ponownie będzie zapisywał do W0). Rejestry W_Current i R_Current mówią która przestrzeń jest teraz przetwarzana(jeśli W_Current == 1 to znaczy że W1
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0

## Slide 4
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
Start – Do W0 będzie zapisywana klatka natomiast z W2 dane będą przetwarzane i zapisywane do R2. Natomiast dane z R0 są odczytywane. Dlatego W_EN[1] =1 i R_EN[1] = 1 ponieważ tam nie ma danych i nie wykonywane są tam żadne operacje.
VDMA
VDMA
Processing
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R0 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R1 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[2] jest 0. Processing nadal trwa dlatego trzeba będzie się zatrzymać na klatce R1 do momentu skończenia processingu. Dlatego R_Park = 1. R_Current jest inkrementowany
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
1
W_Current
0
R_Current
1
VDMA
VDMA
Processing

## Slide 5
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W0 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W1 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[2] jest 0. Processing nadal trwa dlatego trzeba będzie się zatrzymać na klatce W1 do momentu skończenia processingu. Dlatego W_Park = 1. W_Current jest inkrementowany
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
1 | 0 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
1
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Processing
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
1
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Algorytm skończył procesować W2 z R2 ustawia ich rejestry na 1 i czeka z następnym procesingiem do momentu jak kolejna przestrzeń modulo 3 jest dostępna. W_EN[0] i R_EN[0] są 1 dlatego może ich użyć i ustawia rejestry na 0

## Slide 6
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
1
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Odczyt z R1 zakończył się ale w poprzednim read-callbecku ustawiony został R_Park i odczyt będzie dalej z tej samej klatki .Ponieważ R[2] jest wolny można R_park wyłączyć.
Processing
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 0 | 1
R_EN
0 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Zapis do W1 zakończył się ale w poprzednim write-callbecku ustawiony został W_Park i zapis będzie dalej do tej samej klatki.Ponieważ W[2] jest wolny można W_park wyłączyć.
Processing

## Slide 7
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 1
R_EN
1 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
1
VDMA
VDMA
Algorytm skończył procesować W0 z R0 ustawia ich rejestry na 1 i czeka z następnym procesingiem do momentu jak kolejna przestrzeń modulo 3 jest dostępna. W_EN[1] i R_EN[1] są 0 dlatego musi czekać
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 0 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
1
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R1 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R2 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[0] jest 0. R_EN[0] jest wolne dlatego nie parkujemy. R_Current inkrementujemy

## Slide 8
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W1 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W2 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[3] jest 0. Klatka jest wolna dlatego tylko inkrementujemy W_Current
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 0 | 0
R_EN
1 | 0 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Ponieważ W1 i R1 są wolne następuje processing.
Processing

## Slide 9
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
1 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
2
R_Current
2
VDMA
VDMA
Processing się skończył ale W2 i R2 nie są gotowe więc czekamy
W0
W1
W2
R0
R1
R2
1 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
2
VDMA
VDMA
Kanał write zakończył odczytywanie ramki W2 i automatycznie przechodzi do zapisu ramki W0 (bo W_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy W_EN[1] jest 0. Klatka jest wolna dlatego tylko inkrementujemy (zawsze modulo 3) W_Current

## Slide 10
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 1
R_EN
0 | 1 | 1
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
VDMA
VDMA
Kanał read zakończył odczytywanie ramki R2 i automatycznie przechodzi do odczytu ramki R0 (bo R_Park == 0) i wywołuje przerwanie. W callbacku sprawdzane jest czy R_EN[1] jest 0. R_EN[1] jest wolne dlatego nie parkujemy. R_Current inkrementujemy
W0
W1
W2
R0
R1
R2
0 | 1 | 0
R_EN
0 | 1 | 0
W_EN
W0
W1
W2
R0
R1
R2
W_Park
0
R_Park
0
W_Current
0
R_Current
0
VDMA
VDMA
Ponieważ zarówno W2 jak i R2 są wolne Processing przystępuje do działania
Processing

## Slide 11: Errata
Zakończenie processingu nastąpi tylko gdy następna ramka read i write jest gotowa. Spowodowane to jest tym że jeśli następna ramka read lub write nie jest dostępna to nie można zacząć processingu. Algorytm mógłby „przeskoczyć nad ramką którą chcemy procesować powodując złe działanie algorytmu.
Processing kończy się gdy wszystkie dane z ramki zostaną przetworzone i zapisane do pamięci. Algorytm można przyspieszyć tym że odczyt nowej ramki może się zacząć przed zakończeniem zapisywania przetworzonych pikseli poprzedniej ramki do pamięci.

## Slide 12: Splotowa filtracja 2d obrazu

## Slide 13: Splotowa filtracja obrazu
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∗
Początek pamięci ramki np. W0
Wejściowy obraz z kamery (nieprzetworzony) o wymiarach 6x4
K0 | K1 | K2
K3 | K4 | K5
K6 | K7 | K8
Jądro filtru (Kernel) o wymiarach 3x3
=
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23
Początek pamięci np. R0
Przefiltrowany obraz o wymiarach 6x4 który zostanie przesłany na wyjście HDMI

## Slide 14
Zera dołożone dookoła ramki są po to aby możliwa była operacja splotu (zero-padding). W przypadku kernelu np. 5x5 potrzeba dodać 2 takie okręgi zer i tak dalej. Kernel musi mieć być kwadratowy i mieć wielkość nieparzystą.
Przed uruchomieniem algorytmu następuje wyzerowanie obszarów pamięci na których zarezerwowane są miejsca dla W0,W1 i W2.
Dzięki funkcji stride w VDMA można ustawić mniejszy obszar dla pisania niż wielkość pamięci W0 przez co możliwe jest zrobienie takiej obwoluty zer.

## Slide 15: Przykład filtracji piksela P0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | P0 | P1
0 | P6 | P7
K0 | K1 | K2
K3 | K4 | K5
K6 | K7 | K8
X
Itd…
S0 = K0*0 + K1*0 + K2*0 + K3*0 + K4*P0 + K5*P1 + K6*0 + K7*P6 + K8*P7
Wartość przefiltrowanego piksela P0

## Slide 16
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 0
0 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | 0
0 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | 0
0 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | S23 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wejściowa macierz dla piksela P0
Wejściowa macierz dla piksela P1
Wejściowa macierz dla piksela P2
Filtrowany piksel jest zawsze na środku wejściowej macierzy
Każda macierz dla kolejnego piksela w wierszu różni się tylko jedną kolumną
Aby przetworzyć kolejny piksel wystarczy pobrać wartości dla nowej kolumny i zapisać je w miejscu już niepotrzebnych pikseli. Dlatego w przypadku kernela 3x3 dla przetworzenia kolejnego piksela wystarczy pobrać 3 piksele

## Slide 17: Jak to przyspieszyć ?
0 | 0 | 0 | x
0 | P0 | P1 | x
0 | P6 | P7 | x
W momencie filtracji piksela P0 przesyłana jest brakująca kolumna dla filtracji piksela P1
Wejściowa macierz dla piksela P0
0
P2
P8
Następna filtracja
x | 0 | 0 | 0
x | P0 | P1 | P2
x | P6 | P7 | P8
Wejściowa macierz dla piksela P1

## Slide 18
Na początku każdej nowej linii wymagane jest zapisanie 3 kolumn potem wystarczy tylko 1 i tak aż do końca linii.

## Slide 19: Schemat blokowy realizacji pipline’u
Processing System
Pamięć DDR
Frame DMA read (HLS)
AXI4-LITE
32b
AXI_M
AXI-SLV
Start
Done
Start_Address
Width (without padding)
Height (without padding)
AXI_M
AXI4 32b HP
FIFO
AXIS
Kolejne piksele
BRAM 2 port 3x4 piksele Input_matrix
Kolejne piksele/ 32bit
fifo_input_bram_ control_unit
Sygnały sterujące
Wejście BRAM
Adres i sygnał en
Sygnały sterujące
Wyjście FIFO
Sygnał ready
Cały wiersz/ 128bit
Datapath
(zestaw multiplexerów)
Frame DMA write (HLS)
AXI-SLV
Start
Done
Start_Address
Num_of_pixels (without padding pixesls)
AXI_M
AXIS
AXI_SLV
AXI_SLV
AXI4 32b HP
FIFO
Przetworzone piksele /32bit
Filtering control unit
AXI-SLV
BRAM 2 port 3x3 pamięć kernela
Kolejne 3 piksele /72 bit
Kolejne 3 współczynniki /72 bit
3*24 bit
Żądanie kolejnego
wiersza/wierszy
ack
Start
Done
Width without padding
Height (without padding)
Nowe współczynniki kernela
MAC_wrapper
Kontrola
vld_out
Wybór wiersza
Sygnały kontrolne:
en, last_kernel
Kontrola

## Slide 20: Bram 2 port input_matrix
A0 | A1 | A2 | A3
A4 | A5 | A6 | A7
A8 | A9 | A10 | A11
32bit pixels
(with padding)
128 bit width
All row
A3
A2
A1
A0
Addr - 0
A7
A6
A5
A4
Addr - 1
A11
A10
A9
A8
Addr - 2

## Slide 21: Realizacja Splotu - bram
A0 | A1 | A2 | A3
A4 | A5 | A6 | A7
A8 | A9 | A10 | A11
32bit pixels
(with padding)
128 bit width
All row
A3
A2
A1
A0
Addr - 0
K0 | K1 | K2 | X
K3 | K4 | K5 | X
K6 | K7 | K8 | X
Musi pamięć do krenela być 4x4 ponieważ gdyby było tylko 3x3 to nie dało by się na wyjściu zrobić 3*32bit tylko 1 *32 bit więc jest 4*32 bit
128 bit width
All row
X
K2
K1
K0
Addr - 0
24bit kernels
(10bit fraction)
(with padding)
MAC_wrapper

## Slide 22: Datapath
A3
A2
A1
A0
128bit
Datapath
offset[1:0]
72bit
Jest 72 bit bo bierzemy tylko 3 bity oraz ucinamy każdy pixel do 24 bit bo reszta do alignment do 32.
A2
A1
A0
offset 0
A3
A2
A1
offset 1
A0
A3
A2
offset 2
A1
A0
A3
offset 3
Następuje offset z zawijaniem

## Slide 23: MAC_wrapper
MAC_wrapper
A2
A1
A0
72bit
clk
pix_vec
kernel_vec
96bit
en
pix_valid_r
pix_out_r
24 bit
last_kernel
K2
K1
K0
W tym module następuje przemnożenie pikseli przez odpowienią wartość kernela i akumulacja w rejestrze 32 bitowym. Kernele będą 24 bitowe (10 bitów ułamkowa część), wchodzą 32 bity bo bram musi być 32 bit żeby pod axi podpiąć na wejściu są ucinane bity wyższe. Podczas narastającego zbocza clk gdy last_kernel jest 1’b1, następuje przemnożenie ostatnich kerneli przez piksele i akumulacja. Ponadto dane są przenoszone do następnego stopnia pipline’u gdzie następuje sumowanie częściowych produktów mnożeń. Gdy dane na wyjściu są gotowe na 1 takt pojawia się sygnał pix_valid_r który steruje fifo. (założenie fifo nie może być nigdy pełne !!). Na końcu pipline’u zostaje z 32 bitów signed fixed-point obcięcie do 24 bit unsigned (można zaimplementować np. zaokrąglenie itp.). Dane wejściowe są przyjmowane tylko gdy na wejściu en jest 1.

## Slide 24: Errata - datapath
Datapath wykazywał duże czasy propagacji przez co nie można było podkręcić pipline’u do 150 MHz. Dlatego zdecydowano się przed każdym wejściem do MAC_wrapper dodać przerzutnik przez co linia kombinacyjna została skrócona i możliwe było uzyskanie 150 MHz.

## Slide 25: Rozkład bitów w wektorze pikseli
8b - R
8b - B
8b - G
0
31

## Slide 26: FSM filtering control unit

## Slide 27: FSM- fifo_input_bram_control_unit

## Slide 28: Aplikacja GUI do obsługi filtracji

## Slide 29: Wykorzystanie zasobów